BÀI TẬP ÔN TẬP CHỦ ĐỀ ĐỊNH LUẬT ÔM

Bài 1: Cho 3 điện trở R=3, R=5 , R=7 được mắc nối tiếp với nhau. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch là U=6V.

- Tính điện trở tương đương của mạch.

- Tính HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở.

Bài 2: Cho 3 điện trở R=6, R=12 , R=16 được mắc song song với nhau. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch là U=2,4V.

- Tính điện trở tương đương của mạch.

- Tính CĐDĐ chạy qua mạch chính và qua từng điện trở.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R=30, R=15 , R=10 và U=24V

A                B

- Tính điện trở tương đương của mạch.

R

- Tính CĐDĐ chạy qua  mỗi điện trở.                                                                 R

R

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R=6, R=2 , R=4 và CĐDĐ qua mạch chính I=2A

A               B

- Tính điện trở tương đương của mạch.

R

- Tính HĐT của mạch.

R      R