VẬT LÝ 9 TIẾT 42 TỔNG KẾT CHƯƠNG II ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 1. Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

| A. Cuộn dây dẫn và nam châm. |  |
| --- | --- |
| B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối hai cực của nam châm. |  |
| C. Nam châm vĩnh cửu. |  |
| D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt. Bài 2. Quan sát thí nghiệm như hình vẽ, hãy cho biết cực Nam của kim nam châm sẽ như thế nào khi đóng khóa K ? A. Đứng yên so với đầu B. B. Bị hút về phía đầu B. C. Bị đẩy ra xa đầu B. D. Vuông góc với phương AB. Bài 3. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây? A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm. B. Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín. C. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. D. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn. Bài 4. Cho các trường hợp tác dụng của lực điện từ lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình vẽ sau. Các trường hợp có dòng điện chạy xuyên vào mặt phẳng tờ giấy gồm : Bài 5. Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây : Các trường hợp có lực điện từ nằm ngang hướng sang phải trên hình vẽ gồm : Bài 6. Ở đầu một đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500 vòng và 11000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp của máy tăng thế là 1000 V, công suất điện tải đi là 110000W. a.Tìm HĐT ở 2 đầu cuộn thức cấp của máy tăng thế. b.Tìm công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết rằng điện trở tổng cộng trên đường dây tải điện là100. |  |